## Slide 1: 实验三 RIP和OSPF路由协议的配置及协议流程分析

## Slide 2: 拓扑图

## Slide 3: 实验二回顾
设备之间已经连接好，必须配置指定的接口
端口配置完成后一定要激活，no shutdown
串口连接时，配上时钟的一段就是DCE
串口上如果不配置ppp协议，默认的数据链路层是HDLC协议
每个接口的配置要进入到该接口下进行
当配置错误时，在配置完整的命令前加no即可去掉该配置
  ip add 1.1.1.1 255.0.0.0
  no ip add 1.1.1.1 255.0.0.0
PC1和PC2也要配置路由
在拓扑控制台中，大小写敏感，start PC1

## Slide 4: 实验三内容
在上一次实验的基础上实现RIP和OSPF路由协议
自己设计网络物理拓扑和逻辑网段，并在其上实现RIP和OSPF协议（不能少于4台路由器，要求IP地址第三位是学号后三位%255）
通过debug信息详细描述RIP和OSPF协议的工作过程。（要修改部分链路，观察工作过程）
RIP协议中观察没有配置水平分割和配置水平分割后协议的工作流程； （要修改部分链路，观察区别）
OSPF中数据库同步信息的格式和同步对象？链路改变信息如何发送，具体格式（要修改部分链路，观察消息传递过程）

## Slide 5: 思考题
（1）实验中，采用下一跳和转发接口这两种方式配置PC1和PC2的静态路由有什么区别？会导致在你的拓扑结构中丢包数有什么变化？需要用你的拓扑中PC1和PC2的arp 表中的内容来解释，要附截图。
（2）对照所截获的消息，详细描述OSPF协议的工作过程，包括邻居发现和数据库同步等部分。附截图和对消息的说明。
（3）写出在你的拓扑中，数据包从PC1到PC2发送的完整过程（间隔至少三台路由器），阐述ARP过程和路由表匹配过程以及链路层协议封装过程，附相关截图。

## Slide 6
配置RIP
Conf
  R2
  Router rip
  version 2
  network 1.0.0.0
  network 3.0.0.0
  neighbor 1.1.1.1

## Slide 7
R1
Conf
  Router rip
  version 2
  network 1.0.0.0
  network 2.0.0.0
  neighbor 1.1.1.2
Debug ip rip
no ip split-horizon（在s1/1中）

## Slide 8
Show ip route
R 1.1.1.1 [120/2] via 2.1.1.1, 00:00:02, s0/0

## Slide 9: OSPF配置
先去除RIP
Conf
No router rip

## Slide 10: R1
Conf
  Router ospf 10
  Network 1.0.0.0 255.0.0.0 area 0
  Network 2.0.0.0 255.0.0.0 area 0
  Interface s1/1
  Ip ospf hello-interval 5
  Ip ospf dead-interval 20

## Slide 11: R2
Conf
  Router ospf 20
  Network 1.0.0.0 255.0.0.0 area 0
  Network 3.0.0.0 255.0.0.0 area 0
  Interface s1/0
  Ip ospf hello-interval 5
  Ip ospf dead-interval 20
Debug ip ospf events
Debug ip ospf flood
Sh ip ospf neighbor

## Slide 12: 验收要求
自己设计网络拓扑结构，实现上面的两个实验，不得少于四台路由器；自己设计IP地址；（要求IP地址第三位是学号后三位%255）
不同网络中的PC能够互相ping通；
各个路由器的路由表都正确。
能够改变IP地址，修改拓扑结构；
验收RIP（截图），再现场验收OSPF，需要针对自己截获的消息分析工作流程；
4月20日下午3:30-5:30在主楼910和919验收（学号2014211467之前的同学）

## Slide 13: Dynagen （.net）
autostart = false
[localhost]
port = 7200
udp = 10000
workingdir = ..\tmp\
[[router R1]]
image = ..\ios\unzip-c7200-is-mz.122-37.bin
model = 7200
console = 3001
npe = npe-400
ram = 64
confreg = 0x2142
exec_area = 64
mmap = false
slot0 = PA-C7200-IO-FE
slot1 = PA-4T
f0/0 = PC1 f0/0
s1/1 = R2 s1/0

## Slide 14
[[router R2]]
image = ..\ios\unzip-c7200-is-mz.122-37.bin
model = 7200
console = 3002
npe = npe-400
ram = 64
confreg = 0x2142
exec_area = 64
mmap = false
slot0 = PA-C7200-IO-FE
slot1 = PA-4T
f0/0 = PC2 f0/0

## Slide 15
[[router PC1]]
model = 2621
ram = 20
image = ..\ios\unzip-c2600-i-mz.121-3.T.bin
mmap = False
confreg = 0x2142
console = 3003
[[router PC2]]
model = 2621
ram = 20
image = ..\ios\unzip-c2600-i-mz.121-3.T.bin
mmap = False
confreg = 0x2142
console = 3004

## Slide 16: 设备简介
C7200
  Slot 0:
    C7200-IO-FE <------> 支持1 个Fastethernet 接口
    C7200-IO-2FE <------> 支持2 个Fastethernet 接口(DynamipsGUI 2.3 里面没有这个选项,想用只有自己添加了)
    C7200-IO-GE-E <------> 插这个卡以后会同时出现2 个端口,Ethernet0/0 和GigabitEthernet0/0
    注意:这三个卡只允许插在Slot0 口,如果插入后面的slot 口是无效的.
  Slot 1-5:
    PA-2FE-TX <------> 支持2 个Fastethernet 接口
    PA-FE-TX <------> 支持1 个Fastethernet 接口
    PA-4E <------> 支持4 个Ethernet 接口
    PA-4T+ <------> 支持4 个serial 接口
    PA-8E <------> 支持8 个Ethernet 接口
    PA-8T <------> 支持8 个serial 接口
    PA-A1 <------> 支持1 个ATM port adapter 接口
    PA-GE <------> 支持1 个GigabitEthernet 接口
    PA-POS-OC3<------> 支持1 个Packet Over SONET/SDH 接口(用于更高速度的接口)

## Slide 17
c2600(2610/2611/2620/2621/2610XM/2620XM/2650XM)
  NM-16ESW <------> 支持16 个Fastethernet 接口
  NM-1E <------> 支持1 个Ethernet 接口
  NM-1FE-TX<------> 支持1 个Fastethernet 接口
  NM-4E <------> 支持4 个Ethernet 接口
  CISCO2600-MB-2E<------>支持2 个Ethernet 接口
  CISCO2600-MB-2FE<------>支持2 个Fastethernet 接口

## Slide 18
C3600(3620/3640/3660)
  NM-16ESW <------> 支持16 个Fastethernet 接口(交换模块,在使用此模块做交换实验时候,请使用no ip routing 关闭端口路由)
  NM-1E <------> 支持1 个Ethernet 接口
  NM-1FE-TX<------> 支持1 个Fastethernet 接口
  NM-4E <------> 支持4 个Ethernet 接口
  NM-4T <------> 支持4 个serial 接口
  Leopard-2FE<------>支持2 个Fastethernet 接口(3660 专用,并且只能在slot 0 下使用)
  注意:3620 只能使用2 个slot,3640 可以使用4 个slot,除Leopard-2FE 模块做了限制,其他模块没有做限制插具体哪个slot
c3725/c3745/c2691
  GT96100-FE <------>支持2 个Fastethernet 接口(只限制在slot 0)
  NM-16ESW <------>支持16 个Fastethernet 接口(不做重复说明)
  NM-1FE-TX <------>支持1 个Fastethernet 接口
  NM-4T <------>支持4 个serial 接口