## Slide 1: 网络工程 Route Proxy 项目要求
应用场景
  下游节点接入LRP的PPTP访问点,通过RRP访问服务节点
  LRP与RRP之间是普通的TCP流量
  下游节点: 电脑或其他智能终端
  服务节点: 即任意网站或其他
NAT
  网络地址转换器,即常见的路由器
  NAT无法感知PPTP的存在
LRP: Local Route Proxy
  支持下游节点的PPTP接入
  PPTP协议要求
    监听TCP 1723端口
    收发GRE报文
RRP: Remote Route Proxy
  支持下游的LRP接入
    监听TCP指定端口
  支持上游PPTP服务器
    连接TCP 1723端口
    收发GRE报文

## Slide 2: 网络工程Route Proxy 参考环境

## Slide 3: 网络工程Route Proxy 参考思路
协议处理
  TCP需要分析RFC2637的PPTP控制协议获取Call ID等会话标识
  GRE报文如何绕开NAT,一般操作系统无法调用TCP类型的Raw Socket的收发,所以还是需要采用Pcap作为LRP与RRP之间的GRE转发,即: 下游节点LRPRRPpptpd
LRP
  TCP采用Qt/QTcpSocket
    服务器QTcpServer面向下游节点
    客户端QTcpSocket面向RRP
  GRE报文收发采用Pcap
    Linux/OSX: http://www.tcpdump.org/pcap.html
    Windows: http://www.winpcap.org
      Win10采用Win10Pcap: http://www.win10pcap.org
RRP
  方案1
    RRP作为独立程序采用PPTP方式连接普通的pptpd
    同样要完成TCP服务器+GRE报文转发
    潜在问题: 在同一主机上是否会影响pptpd对GRE在127.0.0.1地址上的收发
  方案2
    RRP融入到pptpd程序直接支持LRP接入
    需要修改Poptop源码
开发语言
  没有限制可以采用C/C++/Python或其他任何语言

## Slide 4: 验证标准的PPTP环境

## Slide 5: 实验pptpVerify：PPTP协议验证
提交邮箱：buptne@gmail.com
邮件标题：pptpVerify-班级-学号-姓名
邮件正文：报告粘贴到正文（不要使用附件）
提交时间：2017年3月16日
报告内容：描述PPTP协议验证的过程

## Slide 6: 在Linux虚拟机上安装PPTP服务器
安装虚拟机软件
  Windows/Linux: VMware workstation
  OSX: WMware Fusion
安装PPTP服务器
  在虚拟机上安装Ubuntu 14.04
  登录Ubuntu后
  执行命令apt-get install pptpd 安装PPTP服务器软件
  编辑文件/etc/pptpd.conf 定义PPTP动态分配的地址池从192.168.77.10到254
    localip 192.168.77.1
    remoteip 192.168.77.10-254
  编辑文件/etc/ppp/chap-secrets 定义PPTP认证所用的账号和密码,如:账号u1的密码为passwd1
    u1 pptpd passwd1 *
    u2 pptpd passwd2 *
  编辑文件/etc/ppp/pptpd-options 定义给Windows客户端使用的DNS服务器地址
    ms-dns 10.3.9.4
    ms-dns 10.3.9.5
  执行命令service pptpd restart 启动PPTP服务器
  编辑文件/etc/sysctl.conf 启用IPv4报文转发
    net.ipv4.ip_forward=1
  执行命令sysctl -p
  执行命令iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.77.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE 启用NAT
  执行命令iptables-save

## Slide 7: WinXP虚拟机上安装WinPcap和Wireshar
抓包
过滤器
抓包
网口

## Slide 8: 在WinXP虚拟机上测试PPTP拨号
右侧是Win10举例
Connection Name 随意取
Server name:172.16.97.129 Linux虚拟机地址
VPN type：PPTP
User name：u1 对应Linux虚拟机中/etc/ppp/chap-secrects
Password：passwd1 对应Linux虚拟机中/etc/ppp/chap-secrects

## Slide 9: 验证PPTP与GRE对应关系 PPTP消息中的Call ID和Peer Call ID
Call ID
Peer Call ID
显示
过滤器

## Slide 10: 验证PPTP与GRE对应关系 GRE消息中的Call ID: WinXP Linux
Call ID

## Slide 11: 验证PPTP与GRE对应关系 GRE消息中的Call ID: Linux WinXP
Call ID

## Slide 12: PPTP协议验证结论
PPTP控制消息(即TCP 1723收发)
  Call ID
  Peer Call ID
  两个方向上分别代表各自对Call ID的分配
PPTP数据报文(即GRE报文)
  GRE的Call ID字段
LRP程序只需要处理以上3个字段的转换
理论上Route Proxy是可行的